## Slide 1: شبکه‌های کامپیوتری
مسعود صبائی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
لایه شبکه – صفحه کنترل

## Slide 2: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
فهرست مطالب:
    معرفی وظایف لایه شبکه – صفحه کنترل
    کلیات مسیریابی
    الگوریتم‌های مسیریابی
      الگوریتم وضعیت لینک (Link State)
      الگوریتم بردار فاصله (Distance Vector)
    مسیریابی در شبکه اینترنت
      مسیریابی سلسله مراتبی دو سطحی
      پروتکل‎های مسیریابی داخل‌دامنه
      پروتکل‌های مسیریابی بین‌دامنه‌ای
    پروتکل مدیریت لایه IP – ICMP
    مدیریت شبکه‌های کامپیوتری
      کلیات و مفاهیم پایه
      پروتکل SNMP
      پروتکل NETCONF

## Slide 3: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
دو وظیفه اصلی لایه شبکه
صفحه داده: جلورانی (forwarding) بسته‌ها
  هدایت بسته بر روی مسیر تعیین‌شده در جدول جلورانی
    انتقال بسته از لینک ورودی مسیریاب به لینک خروجی مناسب مسیریاب
صفحه کنترل: مسیریابی (routing) و مدیریت
  تعیین مسیری که بسته‌ها باید از گره مبدأ به گره مقصد طی کنند.
دو رویکرد برای ایجاد صفحه کنترل شبکه:
  کنترل توریع‌شده به ازای هر مسیریاب (روش متداول و سنتی)
  کنترل متمرکز منطقی (شبکه‌سازی نرم‌افزار محور)

## Slide 4: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
صفحه کنترل به ازای هر مسیریاب:
جزء‌های الگوریتم مسیریابی مجزا در مسیریاب‌ها در صفحه کنترل قرار دارند.
این جزء‌های الگوریتم مسیریابی برای انجام مسیریابی و ایجاد جدول‌های جلورانی محلی با هم در تعامل هستند (ارسال و دریافت اطلاعات مسیریابی)
Routing
Algorithm
data
plane
control
plane
0111
values in arriving
packet header
1
2
3

## Slide 5: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
صفحه کنترل شبکه‌سازی نرم‌افزار محور (SDN):
کنترل‌کننده راه‌دور، جدول‌های جلورانی را محاسبه کرده و درون مسیریاب‌ها قرار می‌دهد.
data
plane
control
plane
Remote Controller
CA
CA
CA
CA
CA
1
2
0111
3
values in arriving
packet header

## Slide 6: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی: کلیات
هدف:
  هدف از انجام مسیریابی بدست آوردن بهترین مسیر از گره مبدأ به گره مقصد است.
مسیریابی:
  الگوریتم مسیریابی: الگوریتمی که با اجرای آن بهترین مسیر محاسبه شده و جدول جلورانی ایجاد می‌شود.
  پروتکل مسیریابی: پروتکلی برای مبادله اطلاعات مسیریابی، اجرای الگوریتم مسیریابی و به روز رسانی جدول جلورانی.
  مسئله مسیریابی یکی از 10 مسئله مهم شبکه‌سازی است.
مسیر (path):
  ترتیبی از گره‌ها که بسته‌ها باید از آن عبور کنند تا از گره مبدأ به گره مفصد برسند.
بهترین مسیر:
  از نگاه کاربران: بهترین مسیر، مسیری است که نیازمندی‌های کیفیت سرویس کاربر را تأمین نماید. از آنجایی که نیازمندی کیفیت سرویس برنامه‌های کاربردهای مختلف متفاوت است، بنابراین بهترین مسیر نیز برای کاربردهای مختلف متفاوت است:
    مسیر با کم‌ترین تأخیر
    مسیر با بیش‌ترین پهنای‌باند
    مسیر با کم‌ترین احتمال ازدست دادن بسته‌ها
    مسیر با کم‌ترین هزینه
  از نگاه تأمین‌کننده‌های سرویس اینترنت (ISPs): بهترین مسیر، مسیری است که حداکثر گذردهی را در شبکه داشته باشد (بیشترین درآمد) و در عین حال رضایت کاربران را نیز تأمین نماید.

## Slide 7: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی: نگاه انتزاعی
گراف شبکه:
  برای حل مسئله مسیریابی توپولوژی شبکه به صورت یک گراف وزن‌دار مدل می‌شود.
  رئوس (مجموعه ): مجموعه مسیریاب‌ها
  لبه‌ها (مجموعه ): لینک‌های ارتباطی هستند که دو گره شبکه را به هم متصل می‌کنند.
  وزن لینک: وزن هر لینک هزینه لینک مستقیم بین دو گره شبکه است.
  وزن هر لینگ بر اساس معیار مسیریابی انتخاب‌شده توسط اپراتور شبکه تعریف می‌شود. بهترین مسیر، مسیری است که بر اساس معیار مسیریابی کم‌ترین هزینه را داشته باشد.
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5

## Slide 8: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی: دسته‌بندی الگوریتم‌های مسیریابی
از نگاه تطبیق‌پذیری با تغییرات:
  ایستا (static): در شبکه‌های با نرخ تغییرات پایین مسیرها (بدلیل نرخ پایین تغییرات در توپولوژی و هزینه لینک‌های شبکه)، مسیریابی به صورت ایستا انجام می‌شود و مسیرها در جدول‌های جلورانی به صورت دستی به روز می‌شوند.
  پویا (dynamic): در شبکه‌های با نرخ تغییرات بالای مسیرها (بدلیل نرخ تغییرات بالا در توپولوژی و هزینه لینک‌های شبکه)، مسیریابی باید به صورت پویا با تغییرات در توپولوژی یا هزینه لینک‌ها انجام شده و مسیرها در جدول جلورانی به روز شوند.
از نگاه نحوه پیاده‌سازی:
  سراسری (global): تمام مسیریاب‌ها اطلاعات کامل توپولوزی و هزینه لینک‌ها را دارند (بدست می‌آورند) و با اجرای الگوریتم‌های مسیریابی وضعیت لینک (link state) بهترین مسیرها را بدست آورده و جدول جلورانی را به روز می‌کنند.
  غیرمتمرکز (decentralized): هر گره فقط بخشی از اطلاعات مسیریابی (جدول مسیریابی گره‌های همسایه خود) را دارد و با اجرای الگوریتم‌های مسیریابی بردار فاصله (distance vector) جدول جلورانی خود را محاسبه کرده و آن را برای گره‌های همسایه ارسال می‌کند. پس از چندین بار تکرار الگوریتم به بهترین مسیرها همگرا می‌شود. در ابتدا هر گره فقط هزینه لینک مستقیم به گره‌های همسایه خود را می‌داند.

## Slide 9: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی وضعیت لینک دایکسترا (Dijkstra)
  اطلاعات متمرکز (centralized): هر گره‌ای اطلاعات کامل توپولوژی و هزینه لینک‌های تمام گره‌های شبکه را می‌داند.
    جمع‌آوری این اطلاعات از طریق پروتکل سیل‌آسا (flooding) انجام می‌شود (پروتکل سیل‌آسا در اسلاید بعد شرح داده می‌شود).
    همه گره‌ها اطلاعات یکسانی دارند.
  اجرای الگوریتم: هر گره با داشتن اطلاعات کامل و اجرای الگوریتم دایکسترا مسیرهای با کم‌ترین هزینه از خود (گره مبدأ) به بقیه گره‌های شبکه را بدست آورده و جدول جلورانی خود را ایجاد می‌کند.
    الگوریتم دایکسترا یک الگوریتم تکرارشونده است که در هربار تکرار بهترین )کم هزینه‌ترین) مسیر به یک گره مقصد را پیدا می‌کند. پس بعداز -1 بار تکرار، بهترین مسیرها از گره مبدأ به همه گره‌های شبکه بدست می‌آید. ( اندازه مجموعه است).
تعریف | نماد
هزینه لینک مستقیم از گره به گره . اگر گره همسایه گره نباشد است. | 
هزینه تخمینی (فعلی) مسیر با کم‌ترین هزینه از گره مبدأ به گره مقصد | 
گره ماقبل گره در مسیر گره مبدأ به گره مقصد (گره‌ای که هزینه تخمینی مسیر با کم‌ترین هزینه آخرین بار از طریق آن به روز شده است). | 
مجموعه گره‌های با مسیر کم‌ترین هزینه که شناسایی شده‌اند (ابتدا شروع الگوریتم مجموعه فقط شامل گره مبدأ است و در پایان الگوریتم مجموعه شامل همه گره‌های شبکه است). | 
تعریف | نماد
تعریف نمادها

## Slide 10: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی وضعیت لینک دایکسترا (Dijkstra)
الگوریتم مسیریابی سیل‌آسا (flooding routing algorithm)
  روش انجام:
  گره مبدأ بسته (اطلاعات) را به هم گره‌های همسایه خود ارسال (broadcast) می‌کند.
  هر گره بسته دریافتی را به همه همسایه‌های خود به جز همسایه‌ای که بسته را از آن دریافت کرده ارسال مجدد (rebroadcast) می‌کند. (در الگوریتم سیل‌آسا سازوکارهایی نظیر نگهداری شناسه بسته بازپخش شده برای فقط یکبار بازپخش بسته وجود دارد)
  کاربردهای الگوریتم سیل‌آسا:
  ارسال اطلاعات به همه گره‌های شبکه (نظیر ارسال وضعیت لینک‌ها در الگوریتم‌های مسیریابی وضعیت لینک به همه مسیریاب‌ها)
  در شروع کار که اطلاعاتی از پیکربندی شبکه وجود ندارد.
  در شبکه‌های با نرخ تغییرات بسیار بالا که توپولوژی شبکه به طور دائمی در حال تغییر است.
1
3
4
6
2
5

## Slide 11: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی وضعیت لینک دایکسترا (Dijkstra)
1 Initialization:
2 N' = {u} /* compute least cost path from u to all other nodes */
3 for all nodes v
4 if v adjacent to u /* u initially knows direct-path-cost only to direct neighbors */
5 then D(v) = cu,v /* but may not be minimum cost! */
6 else D(v) = ∞
7
8 Loop
9
10
11
12
13
14
15 until all nodes in N'
find w not in N' such that D(w) is a minimum
add w to N'
update D(v) for all v adjacent to w and not in N' :
D(v) = min ( D(v), D(w) + cw,v )
/* new least-path-cost to v is either old least-cost-path to v or known
least-cost-path to w plus direct-cost from w to v */

## Slide 12: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی وضعیت لینک دایکسترا (Dijkstra)
Step
0
1
2
3
4
5
N'
D(v),p(v)
D(x),p(x)
D(y),p(y)
D(z),p(z)
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
4,y
D(w),p(w)
4,y
3,y
5,u
∞
∞
1,u
2,u
∞
2,x
4,x
2,u
4,y
3,y
2,u
uxyvwz
uxyvw
uxyv
uxy
ux
u
v
w
x
y
z
find a not in N' such that D(a) is a minimum
add a to N'
update D(b) for all b adjacent to a and not in N' :
D(b) = min ( D(b), D(a) + ca,b )
Initialization (step 0): For all a: if a adjacent to then D(a) = cu,a
  مثال:

## Slide 13: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی وضعیت لینک دایکسترا (Dijkstra)
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
u
y
x
w
v
z
درخت مسیرهای با کم‌ترین هزینه از گره مبدأ به همه گره‌های دیگر شبکه
جدول جلورانی گره
v
x
y
w
x
(u,v)
(u,x)
(u,x)
(u,x)
(u,x)
destination
outgoing link
مسیر از گره گره به صورت مستقیم
مسیر از گره به گره‌های مقصد از طریق گره
  مثال:

## Slide 14: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی وضعیت لینک دایکسترا (Dijkstra)
  مثال دیگر:
w
3
4
v
x
u
5
3
7
4
y
8
z
2
7
9
Step
N'
D(v),
p(v)
0
1
2
3
4
5
D(w),
p(w)
D(x),
p(x)
D(y),
p(y)
D(z),
p(z)
u
∞
∞
7,u
3,u
5,u
uw
∞
11,w
6,w
5,u
14,x
11,w
6,w
uwx
uwxv
14,x
10,v
uwxvy
12,y
نکات:
ایجاد درخت مسیرهای با کم‌ترین هزینه با ردیابی (trace) گره‌های ماقبل انجام می‌شود.
در صورت مساوی بودن هزینه انتخاب به صورت دلخواه می‌تواند انجام شود.
uwxvyz
v
w
x
y
z

## Slide 15: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی وضعیت لینک دایکسترا (Dijkstra)
پیچیدگی الگوریتم: شبکه‌ای با گره ()
  پیچیدگی محاسباتی:
  : بار تکرار و در هر بار تکرار تمام گره‌هایی که در مجموعه نیستند بررسی می‌شوند.
  امکان پیاده‌سازی‌های بسیار کارآمد با پیچیدگی است.
  پیچیدگی پیام:
  : هر مسیریاب باید وضعیت لینک‌های خود را به همه گره‌های همسایه خود اطلاع دهد و آن‌ها (گره‌های همسایه) نیز باید این اطلاعات برای گره‌های همسایه خود بازپخش کنند (الگوریتم سیل‌آسا).

## Slide 16: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی وضعیت لینک دایکسترا (Dijkstra)
امکان تغییرات پی ‌در پی مسیر (نوسان):
  زمانی که هزینه لینک‌ها به حجم ترافیک وابسته است، اما تغییرات پی در پی مسیر وجود دارد.
  یک سناریو ساده:
  مسیریابی به مقصد گره a را در نظر بگیرید. ترافیک وارد شده از گره‌های b و d برابر 1 و از گره c برابر e (e < 1) است.
  هزینه لینک‌ها جهت‌دار و وابسته به حجم ترافیکی هستند.
a
d
c
b
1
1+e
e
0
e
1
1
0
0
حالت اولیه
a
d
c
b
با داشتن این هزینه‌ها،
پیدا کردن مسیر جدید ...
هزینه‌های جدید را نتیجه می‌دهد.
2+e
0
0
0
1+e
1
a
d
c
b
با داشتن این هزینه‌ها،
پیدا کردن مسیر جدید ...
هزینه‌های جدید را نتیجه می‌دهد.
0
2+e
1+e
1
0
0
a
d
c
b
با داشتن این هزینه‌ها،
پیدا کردن مسیر جدید ...
هزینه‌های جدید را نتیجه می‌دهد.
2+e
0
0
0
1+e
1
e
1
1
e
1
1
e
1
1

## Slide 17: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)
بر مبنای رابطه Bellman-Ford یا برنامه‌ریزی پویا (dynamic programming)
رابطه Bellman-Ford
در نظر بگیرید هزینه مسیر با کم‌ترین هزینه از گره به گره است:
آنگاه:
هزینه لینک مستقیم از گره به گره همسایه
تخمین هزینه مسیر با کم‌ترین هزینه از گره به گره مقصد
حداقل‌گیری بین تمام همسایه‌های () گره

## Slide 18: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)
مثال: فرض کنید که همسایه‌های گره (گره‌های ، و ) هزینه به گره مقصد را می‌دانند:
u
y
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
رابطه Bellman-Ford:
v
w
x
گره‌ای که از طریق آن مسیر با تخمین کم‌ترین هزینه به مقصد بدست می‌آید به عنوان گام بعدی انتخاب می‌شود.

## Slide 19: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)
ایده کلیدی:
هر گره بردار فاصله تخمین‌زده خود را به همه همسایه‌هایش ارسال می‌کند.
زمانی که گره x یک بردار فاصله تخمین‌زده شده جدید را از یکی از گره‌های همسایه خود دریافت می‌کند، بر اساس رابطه bellman-Ford بردار فاصله تخمین‌زده جدید خود را حساب می‌کند.
در شرایط طبیعی، بردار فاصله تخمین‌زده شده به حداقل هزینه واقعی همگرا می‌شود.

## Slide 20: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)
محاسبات تکرار شونده و غیرهمزمان: هر تکرار محلی بر ناشی از تغییرات زیر است:
تغییر در هزینه لینک محلی
دریافت پیام به روز رسانی از گره همسایه
انتظار: انتظار برای تشخیص تغییر در هزینه لینک محلی یا دریافت پیام به روز رسانی بردار فاصله از گره همسایه
هر گره حلقه زیر را اجرا می‌کند:
محاسبه مجدد: محاسبه مجدد تخمین بردار فاصله براساس جدول بردار فاصله گره‌های همسایه و هزینه‌های لینک مستقیم به آن‌ها
اعلان به همسایه‌ها: در صورتی که هزینه مسیر به یکی از گره‌های مقصد تغییر کند، به روز رسانی‌ها باید به همه گره‌های همسایه اعلان ‌شود.
توزیع‌شده و خودتوقفی: هر گره زمانی که بردار فاصله‌اش تغییر کند، آن را به همسایه‌هاش ارسال می‌کند:
سپس در صورت لزوم همسایه‌ها به همسایه‌هایشان اطلاع می‌دهند.
یک گره اگر هیچ پیام اطلاع‌رسانی دریافت نکند، هیچ اقدامی هم انجام نمی‌دهد.

## Slide 21: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)
مثال:
DV in a: Da(a)=0
Da(b) = 8
Da(c) = ∞
Da(d) = 1
Da(e) = ∞
Da(f) = ∞
Da(g) = ∞
Da(h) = ∞
Da(i) = ∞
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
t=0
All nodes have distance estimates to nearest neighbors (only)
A few asymmetries:
missing link
larger cost
d
e
f
a
b
c
All nodes send their local distance vector to their neighbors

## Slide 22: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)
مثال: تکرار
All nodes:
receive distance vectors from neighbors
compute their new local distance vector
send their new local distance vector to neighbors
t=1
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
d
e
f
a
b
c

## Slide 23: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)
مثال: تکرار
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
d
e
f
a
b
c
All nodes:
receive distance vectors from neighbors
compute their new local distance vector
send their new local distance vector to neighbors
t=1
compute
compute
compute
compute
compute
compute
compute
compute
compute

## Slide 24: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)
مثال: تکرار
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
d
e
f
a
b
c
All nodes:
receive distance vectors from neighbors
compute their new local distance vector
send their new local distance vector to neighbors
t=1

## Slide 25: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)
مثال: تکرار
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
d
e
f
a
b
c
All nodes:
receive distance vectors from neighbors
compute their new local distance vector
send their new local distance vector to neighbors
t=2

## Slide 26: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)
مثال: تکرار
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
8
1
2
1
d
e
f
a
b
c
All nodes:
receive distance vectors from neighbors
compute their new local distance vector
send their new local distance vector to neighbors
t=2
compute
compute
compute
compute
compute
compute
compute
compute
compute

## Slide 27: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)
مثال:
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
d
e
f
a
b
c
All nodes:
receive distance vectors from neighbors
compute their new local distance vector
send their new local distance vector to neighbors
t=2

## Slide 28: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)
مثال: تکرار
... و به همین روال ادامه می‌یابد.
اجازه دهید نگاه دقیق‌تری به محاسبات تکرارشونده در گره‌ها داشته باشیم.

## Slide 29: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)
DV in a: Da(a)=0
Da(b) = 8
Da(c) = ∞
Da(d) = 1
Da(e) = ∞
Da(f) = ∞
Da(g) = ∞
Da(h) = ∞
Da(i) = ∞
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
t=1
DV in b:
Db(f) = ∞
Db(g) = ∞
Db(h) = ∞
Db(i) = ∞
  Db(a) = 8
  Db(c) = 1
  Db(d) = ∞
  Db(e) = 1
b receives DVs from a, c, e
a
b
c
d
e
f
DV in c:
  Dc(a) = ∞
  Dc(b) = 1
  Dc(c) = 0
  Dc(d) = ∞
  Dc(e) = ∞
  Dc(f) = ∞
  Dc(g) = ∞
  Dc(h) = ∞
Dc(i) = ∞
DV in e:
  De(a) = ∞
  De(b) = 1
  De(c) = ∞
  De(d) = 1
  De(e) = 0
  De(f) = 1
  De(g) = ∞
  De(h) = 1
De(i) = ∞

## Slide 30: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)
DV in a: Da(a)=0
Da(b) = 8
Da(c) = ∞
Da(d) = 1
Da(e) = ∞
Da(f) = ∞
Da(g) = ∞
Da(h) = ∞
Da(i) = ∞
DV in b:
Db(f) = ∞
Db(g) = ∞
Db(h) = ∞
Db(i) = ∞
  Db(a) = 8
  Db(c) = 1
  Db(d) = ∞
  Db(e) = 1
DV in c:
  Dc(a) = ∞
  Dc(b) = 1
  Dc(c) = 0
  Dc(d) = ∞
  Dc(e) = ∞
  Dc(f) = ∞
  Dc(g) = ∞
  Dc(h) = ∞
Dc(i) = ∞
DV in e:
  De(a) = ∞
  De(b) = 1
  De(c) = ∞
  De(d) = 1
  De(e) = 0
  De(f) = 1
  De(g) = ∞
  De(h) = 1
De(i) = ∞
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
t=1
b receives DVs from a, c, e, computes:
a
b
c
d
e
f
DV in b:
Db(f) =2
Db(g) = ∞
Db(h) = 2
Db(i) = ∞
  Db(a) = 8
  Db(c) = 1
  Db(d) = 2
  Db(e) = 1
e
compute
b
Db(a) = min{cb,a+Da(a), cb,c +Dc(a), cb,e+De(a)} = min{8,∞,∞} = 8
Db(c) = min{cb,a+Da(c), cb,c +Dc(c), c b,e +De(c)} = min{∞,1,∞} = 1
Db(d) = min{cb,a+Da(d), cb,c +Dc(d), c b,e +De(d)} = min{9,2,∞} = 2
Db(f) = min{cb,a+Da(f), cb,c +Dc(f), c b,e +De(f)} = min{∞,∞,2} = 2
Db(i) = min{cb,a+Da(i), cb,c +Dc(i), c b,e+De(i)} = min{∞, ∞, ∞} = ∞
Db(h) = min{cb,a+Da(h), cb,c +Dc(h), c b,e+De(h)} = min{∞, ∞, 2} = 2
Db(e) = min{cb,a+Da(e), cb,c +Dc(e), c b,e +De(e)} = min{∞,∞,1} = 1
Db(g) = min{cb,a+Da(g), cb,c +Dc(g), c b,e+De(g)} = min{∞, ∞, ∞} = ∞

## Slide 31: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)
DV in a: Da(a)=0
Da(b) = 8
Da(c) = ∞
Da(d) = 1
Da(e) = ∞
Da(f) = ∞
Da(g) = ∞
Da(h) = ∞
Da(i) = ∞
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
t=1
DV in b:
Db(f) = ∞
Db(g) = ∞
Db(h) = ∞
Db(i) = ∞
  Db(a) = 8
  Db(c) = 1
  Db(d) = ∞
  Db(e) = 1
c receives DVs from b
a
b
c
d
e
f
DV in c:
  Dc(a) = ∞
  Dc(b) = 1
  Dc(c) = 0
  Dc(d) = ∞
  Dc(e) = ∞
  Dc(f) = ∞
  Dc(g) = ∞
  Dc(h) = ∞
Dc(i) = ∞
DV in e:
  De(a) = ∞
  De(b) = 1
  De(c) = ∞
  De(d) = 1
  De(e) = 0
  De(f) = 1
  De(g) = ∞
  De(h) = 1
De(i) = ∞

## Slide 32: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)
g
h
i
1
1
8
1
t=1
DV in b:
Db(f) = ∞
Db(g) = ∞
Db(h) = ∞
Db(i) = ∞
  Db(a) = 8
  Db(c) = 1
  Db(d) = ∞
  Db(e) = 1
c receives DVs from b computes:
a
b
c
d
e
f
DV in c:
  Dc(a) = ∞
  Dc(b) = 1
  Dc(c) = 0
  Dc(d) = ∞
  Dc(e) = ∞
  Dc(f) = ∞
  Dc(g) = ∞
  Dc(h) = ∞
Dc(i) = ∞
Dc(a) = min{cc,b+Db(a}} = 1 + 8 = 9
Dc(b) = min{cc,b+Db(b)} = 1 + 0 = 1
Dc(d) = min{cc,b+Db(d)} = 1+ ∞ = ∞
Dc(e) = min{cc,b+Db(e)} = 1 + 1 = 2
Dc(f) = min{cc,b+Db(f)} = 1+ ∞ = ∞
Dc(g) = min{cc,b+Db(g)} = 1+ ∞ = ∞
Dc(i) = min{cc,b+Db(i)} = 1+ ∞ = ∞
Dc(h) = min{cbc,b+Db(h)} = 1+ ∞ = ∞
DV in c:
  Dc(a) = 9
  Dc(b) = 1
  Dc(c) = 0
  Dc(d) = 2
  Dc(e) = ∞
  Dc(f) = ∞
  Dc(g) = ∞
  Dc(h) = ∞
Dc(i) = ∞
compute

## Slide 33: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
t=1
DV in b:
Db(f) = ∞
Db(g) = ∞
Db(h) = ∞
Db(i) = ∞
  Db(a) = 8
  Db(c) = 1
  Db(d) = ∞
  Db(e) = 1
e receives DVs from b, d, f, h
a
b
c
DV in f:
  Dc(a) = ∞
  Dc(b) = ∞
  Dc(c) = ∞
  Dc(d) = ∞
  Dc(e) = 1
  Dc(f) = 0
  Dc(g) = ∞
  Dc(h) = ∞
Dc(i) = 1
DV in e:
  De(a) = ∞
  De(b) = 1
  De(c) = ∞
  De(d) = 1
  De(e) = 0
  De(f) = 1
  De(g) = ∞
  De(h) = 1
De(i) = ∞
DV in h:
  Dc(a) = ∞
  Dc(b) = ∞
  Dc(c) = ∞
  Dc(d) = ∞
  Dc(e) = 1
  Dc(f) = ∞
  Dc(g) = 1
  Dc(h) = 0
Dc(i) = 1
DV in d:
  Dc(a) = 1
  Dc(b) = ∞
  Dc(c) = ∞
  Dc(d) = 0
  Dc(e) = 1
  Dc(f) = ∞ Dc(g) = 1
  Dc(h) = ∞
Dc(i) = ∞
d
e
f
g
h
i
Q: what is new DV computed in e at t=1?
compute

## Slide 34: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)
t=0
حالت گره c در زمان t=0 فقط در گره c است.
g
h
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
d
e
f
a
b
c
حالت گره c در زمان صفر به گره b ارسال می‌شود و امکان اثرگذاری در محاسبات بردار فاصله یک گام بعد یعنی گره b را دارد.
t=1
حالت گره c در زمان صفر حالا امکان اثرگذاری در محاسبات بردار فاصله دو گام بعد یعنی گره‌ b و حالا گره‌های a و e را دارد.
t=2
حالت گره c در زمان صفر امکان اثرگذاری در محاسبات بردار فاصله سه گام بعد یعنی گره‌‌های b، a و e و حالا گره‌های d، f و h را دارد.
t=3
حالت گره c در زمان صفر امکان اثرگذاری در محاسبات بردار فاصله چهار گام بعد یعنی گره‌های‌ b، a، e، d، f و h و حالا گره i را دارد.
t=4
تبادل تکرارشونده و انجام گام‌های محاسباتی و انتشار آن از طریق شبکه:
t=1
t=2
t=3
t=4

## Slide 35: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)
"همگرایی سریع"
: گره y تغییر هزینه لینک را تشخیص داده، جدول بردار فاصله خود را به روز کرده و آن را به اطلاع همسایه‌های خود می‌رساند.
: گره z با دریافت به روز رسانی از گره y جدول آن را به روز می‌کند و کم‌ترین هزینه به مقصد گره x را محاسبه نموده و بردار فاصله‌اش را برای همسایه‌هایش ارسال می‌کند.
: گره y با دریافت به روز رسانی از گره z جدول آن را به روز می‌کند. کم‌ترین هزینه‌ به مقصد x تغییر نمی‌کند، بنابراین گره y پیامی به گره z ارسال نمی‌کند.
تغییرات هزینه لینک:
تشخیص تغییر هزینه لینک محلی توسط گره
به روز رسانی اطلاعات مسیریابی و محاسبه مجدد بردار فاصله محلی
اطلاع‌رسانی به همسایه‌ها در صورت تغییر بردار فاصله
x
z
1
4
50
y
1

## Slide 36: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)
x
z
1
4
50
y
60
تغییرات هزینه لینک:
تشخیص تغییر هزینه لینک محلی توسط گره
"همگرایی کند" – مسئله شمارش تا بی‌نهایت (count-to-infinity)
: گره y تغییر هزینه لینک مستقیم به گره x را 60 تشخیص می‌دهد، اما گره z می‌گوید مسیر با هزینه 5 به مقصد گره x دارد، در نتیجه گره y مسیر جدید به مقصد گره x از طریق گره z را با هزینه 6 محاسبه نموده و آن را به اطلاع گره z می‌رساند.
: گره z در می‌یابد که مسیر به مقصد x از طریق y هزینه 6 دارد، بنابراین مسیر جدید به مقصد گره x را با هزینه 7 محاسبه کرده و به گره y اطلاع می‌دهد.
: گره y در می‌یابد که مسیر به مقصد x از طریق z هزینه 7 دارد، بنابراین مسیر جدید به مقصد گره x را با هزینه8 محاسبه کرده و به گره z اطلاع می‌دهد.
: گره z در می‌یابد که مسیر به مقصد x از طریق y هزینه 8 دارد، بنابراین مسیر جدید به مقصد گره x را با هزینه 9 محاسبه کرده و به گره y اطلاع می‌دهد.
: گره y در می‌یابد که مسیر به مقصد x از طریق z هزینه 9 دارد، بنابراین مسیر جدید به مقصد گره x را با هزینه10 محاسبه کرده و به گره z اطلاع می‌دهد.
: گره y در می‌یابد که مسیر به مقصد x از طریق z هزینه 50 دارد، بنابراین مسیر جدید به مقصد گره x را با هزینه51 محاسبه کرده و به گره z اطلاع می‌دهد.
: گره z در می‌یابد که مسیر به مقصد x از طریق y هزینه 51 دارد، بنابراین تغییری در بردار فاصله z اتاق نمی‌افتد و در نتیجه اطلاع‌رسانی نیز انجام نمی‌شود.

## Slide 37: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector)
x
z
1
4
50
y
60
تغییرات هزینه لینک:
تشخیص تغییر هزینه لینک محلی توسط گره
"همگرایی کند" – مسئله شمارش تا بی‌نهایت (count-to-infinity)
افزودن قابلیت poisoned reverse (عکس مسمومیت) به الگوریتم بردار فاصله
: گره y تغییر هزینه لینک مستقیم به گره x را 60 تشخیص می‌دهد، اما گره z می‌گوید مسیری به مقصد گره x ندارد (هزینه )، در نتیجه گره y نیز مسیری به مقصد x پیدا نمی‌کند و هزینه مسیر آن به مقصد گره x بی‌نهایت شده آن را به اطلاع گره z می‌رساند.
: گره z در می‌یابد که گره y مسیری به مقصد x ندارد (هزینه )، بنابراین مسیر جدید به مقصد گره x را با هزینه 50 محاسبه کرده و به گره y اطلاع می‌دهد.
: گره y در می‌یابد که مسیر به مقصد x از طریق z هزینه 50 دارد، بنابراین مسیر جدید به مقصد گره x را با هزینه51 محاسبه می‌کند.
اگر گره Z از طریق گره Y مسیری به مقصد گره X داشته باشد، آنگاه گره Z هزینه مسیر خود به مقصد گره X را به گره Y بی‌نهایت اعلام می‌کند.
آیا poisoned reverse می‌تواند مسئله شمارش تا بی‌نهایت را به طور کامل حل ‌کند؟

## Slide 38: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
الگوریتم مسیریابی: مقایسه الگوریتم‌های وضعیت لینک (LS) و بردار فاصله (DV)
بردار فاصله (Distance Vector) | وضعیت لینک (Link State) | الگوریتم شاخص
 |  | پیچیدگی پیام
 |  | سرعت همگرایی
 |  | مقاوم بودن (در مقابل عملکرد اشتباه مسیریابی یا حملات امنیتی)
با مسیریاب، پیچیدگی پیام است.
هر گره، هر تغییر در جدول جلورانی را به اطلاع همه همسایگان خود می‌رساند. پیچیدگی پیام وابسته به زمان همگرایی است.
پیچیدگی محاسباتی و پیچیدگی پیام است.
بدلیل پخش اطلاعات وضعیت لینک و انجام محاسبات متمرکز در حالت طبیعی، سرعت همگرایی بالاتری نسبت به DV دارد.
امکان تغییر پی در پی مسیر وجود دارد.
زمان همگرایی متغیر است، اما به دلیل اطلاع‌رسانی پس از انجام محاسبات توزیع‌شده در گره‌ها، در حالت طبیعی، سرعت همگرایی کم‌تری نسبت به LS دارد.
امکان داشتن حلقه در مسیربابی
مسئله شمارش تا بی‌نهایت
یک مسیریاب می‌تواند اطلاعات اشتباه از وضعیت لینک اعلان کند.
هر مسیریاب فقط جدول جلورانی خود را محاسبه می‌کند.
یک مسیریاب می‌تواند اطلاعات اشتباه از هزینه مسیر را اعلان کند (حمله black-holing: یک مسیریاب می‌تواند اعلان کند که به همه گره‌های شبکه مسیرهای با کم‌ترین هزینه را دارد).
جدول جلورانی هر مسیریاب توسط مسیریاب‌های دیگر استفاده می‌شود، بنابراین خطا در کل شبکه منتشر می‌شود.

## Slide 39: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی شبکه اینترنت: سیستم‌های مستقل
اینترنت شبکه‌ای از شبکه‌هاست.
هر شبکه (یا زیرشبکه اینترنت) مالکیت و مدیریت مستقل دارد و به صورت یک سیستم مستقل یا خودمختار (Autonomous System) عمل می‌کند.
به این سیستم‌های مستقل (AS) دامنه (domain) نیز می‌گویند.
تعریف AS (دامنه): یک AS (دامنه) شبکه‌ای با مجموعه‌ای از مسیریاب‌ها است که تحت مالکیت و مدیریت یک سازمان است.
هر میزبان در شبکه اینترنت متعلق به یک دامنه یا AS است.
سیستم‌های مستقل در شبکه اینترنت به سه گروه دسته‌بندی می‌شوند:
  stub AS: سیستم مستقلی که فقط از طریق یک اتصال به بقیه شبکه اینترنت متصل است.
  multihomed AS: سیستم مستقلی که از طریق چند اتصال به بقیه شبکه اینترنت متصل است، ولی ترافیک Asهای دیگر را از خودش عبور نمی‌دهد.
  transit AS: سیستم مستقلی که اتصال‌دهنده چند AS به هم و به بقیه شبکه اینترنت است و می‌تواند ترافیک آن‌ها را خود عبور دهد.
هر AS به جز stub AS، با یک شماره سیستم مستقل (ASN: Autonomous System Number) معرفی می‌شود (ASN یک عدد 16 بیتی است). stub ASها، ASN تأمین‌کننده سرویس اینترنت خود را دارند.

## Slide 40: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی شبکه اینترنت: سیستم‌های مستقل
Stub AS
Stub AS
Multihomed AS
Transit AS
Transit AS
Transit AS

## Slide 41: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی شبکه اینترنت: مسیریابی سلسله‌مراتبی
آیا مسیریابی یک سطحی (flat) در شبکه اینترنت امکان‌پذیر است؟
مقیاس‌پذیری:
  تعداد گره‌ها: میلیاردها گره مقصد
  پیچیدگی حافظه: نگهداری جدول جلورانی بسیار بزرگ
  پیچیدگی محاسباتی: انجام محاسبات بسیار عظیم برای ایجاد یا به روز رسانی جدول جلورانی
  پیچیدگی پیام: رد و بدل کردن میلیاردها اطلاعات مسیریابی
استقلال دامنه‌ها (ASها):
  مدیر (admin) هر دامنه، روش مسیریابی و کنترل خود را در داخل شبکه‌اش اعمال می‌کند.
  با توجه ملاحظات اقتصادی، امنیتی و غیره هر AS (به ویژه ASهای ترانزیت) خط‌مشی مدیریتی متفاوتی در ارتباط با مسیریابی و انتقال ترافیک داده‌ها نسبت به سایر ASها دارد.

## Slide 42: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی شبکه اینترنت: مسیریابی سلسله‌مراتبی
مسیریابی در شبکه اینترنت به صورت دوسطحی انجام می‌شود.
  سطح اول (انتزاعی): مسیریابی بین‌دامنه‌ای (Inter-domain Routing )
    دامنه‌ای (ASای) که میزبان مبدأ در آن قرار دارد AS مبدأ و دامنه‌ای (ASای) که میزبان مقصد در آن قرار دارد AS مقصد هستند.
    هر AS به عنوان یک زیرشبکه (یک گره انتزاعی) از شبکه اینترنت است.
    مسیریابی بین‌دامنه‌ای: بسته‌های ارسالی از AS مبدأ به AS مقصد از کدام AS باید عبور کنند.
    استفاده از پروتکل‌های مسیریابی بین‌دامنه‌ای (بین‌ ASای) (Inter-domain (Inter-AS) Routing Protocol) یا پروتکل‌های دروازه خارجی (EGP: Exterior Gateway Protocol)
  سطح دوم (محلی): مسیریابی داخل‌دامنه (Intra-domain Routing)
    مسیریابی داخل‌دامنه:
    AS (دامنه) مبدأ: مسیریابی از میزبان مبدأ به مسیریاب دروازه در داخل AS (دامنه) مبدأ
    Asهای میانی: مسیریابی از یک مسیریاب دروازه به مسیریاب دروازه دیگر در داخل یک AS
    AS (دامنه) مقصد: مسیریابی از مسیریاب دروازه به میزبان مقصد در داخل AS (دامنه) مقصد
    استفاده از پروتکل‌های مسیریابی داخل‌دامنه (داخل‌ AS) (Intra-domain (Intra-AS) Routing Protocol) یا پروتکل‌های دروازه داخلی (IGP: Interior Gateway Protocol)

## Slide 43: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی شبکه اینترنت: مسیریابی دو سطحی
Source AS
Destination AS
AS1
AS2
AS3
AS4
Source
host
Destination
host

## Slide 44: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی شبکه اینترنت: مسیریابی دو سطحی
Source
AS
Destination
AS
AS1
AS2
AS3
AS4
مسیریابی بین‌دامنه‌ای (Inter-domain Routing ):
  پیدا کردن مسیر از AS مبدأ به AS مقصد:
Source AS
AS1
AS4
Destination AS

## Slide 45: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی شبکه اینترنت: مسیریابی دو سطحی
Source AS
Destination AS
AS1
AS2
AS3
AS4
Source
host
Destination
host
مسیریابی داخل‌دامنه (Intra-domain Routing ):
  پیدا کردن مسیر داخل AS: (مثال: داخل AS1 از مسیریاب دروازه 1a به مسیریاب دروازه 1f):
1a
1b
1c
1f
1e
1d
1a
1b
1d
1f

## Slide 46: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی شبکه اینترنت: مسیریابی دو سطحی
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
3c
intra-AS
routing
intra-AS
routing
intra-AS
routing
inter-AS routing
forwarding
table
Intra-AS
Routing
Inter-AS
Routing
جدول جلورانی توسط الگوریتم‌های مسیریابی بین‌دامنه‌ای و داخل‌دامنه‌ای ایجاد و به روز می‌شوند:
  مسیریابی داخل‌دامنه سطرهای مربوط به مقصدهای داخل دامنه (AS) را تعیین می‌کنند.
  مسیریابی بین‌دامنه‌ای و داخل‌دامنه سطرهای مربوط به مقصدهای خارج از دامنه (AS) را تعیین می‌کنند.

## Slide 47: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی شبکه اینترنت: نقش مسیریابی بین دامنه‌ای در مسیریابی داخل‌دامنه
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
3c
other
networks
other
networks
فرض کنید مسیریابی در AS1 بسته به مقصد خارج از AS1 دریافت می‌کند:
پروتکل مسیریابی بین‌دامنه‌ای:
باید بداند که کدام مقصدها از طریق AS2 و کدام مقصدها از طریق AS3 قابل رسیدن هستند.
باید اطلاعات دسترسی به تمام مقصدها را به همه مسیریاب‌های داخل AS1 بدهد (منتشر کند).
  این مسیریاب می‌بایست بسته را به مسیریاب دروازه AS1 ارسال (هدایت) کند، اما به کدام مسیریاب دروازه؟

## Slide 48: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل‌های مسیریابی داخل‌دامنه
رایج‌ترین پروتکل‌های مسیریابی داخل‌دامنه (AS):
  پروتکل RIP: Routing Information Protocol (پروتکل اطلاعات مسیریابی)
    الگوریتم مسیریابی: بردار فاصله کلاسیک (classic distance vector) (هر 30 ثانیه بردارهای فاصله بین مسیریاب‌ها رد و بدل می‌شود).
    دیگر به طور گستره استفاده نمی‌شود.
  پروتکل EIGRP: Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (پروتکل مسیریابی دروازه داخلی بهبودیافته)
    الگوریتم مسیریابی: بردارفاصله (distance vector)
    سابقاً برای ده‌ها سال متعلق به شرکت CISCO بود (در سال 2013 در دسترس عموم قرار گرفت [RFC 7868])
  پروتکل OSPF: Open Shortest Path First (پروتکل باز (دردسترس عموم) ابتدا کوتاه‌ترین مسیر)
    الگوریتم مسیریابی: وضعیت لینک (link state)
    پروتکل IS-IS (استانداردسازی شده توسط ISO ولی RFC ندارد) اساساً همان پروتکل OSPF است.

## Slide 49: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل OSPF
  “open": به معنی "دردسترس عموم" است.
  وضعیت لینک کلاسیک:
    هر مسیریاب وضعیت لینک‌های خود را با استفاده از الگوریتم سیل‌آسا به همه مسیریاب‌های داخل دامنه (intra domain) اعلام می‌کند.
    پیام‌های OSPF مستقیماً توسط بسته‌های IP حمل می‌شود (protocol ID = 89).
    هر گره یک پایگاه داده‌های وضعیت لینک (Link State Data Base) دارد که به روز رسانی و همگام‌سازی آن با سایر مسیریاب‌ها با استفاده از پیام‌های همگام‌سازی، درخواست و به روز رسانی وضعیت لینک OSPF انجام می‌شود. (داشتن توپولوژی شبکه و وضعیت لینک‌ها)
    امکان داشتن چندین متریک مختلف برای هزینه لینک وجود دارد: پهنای باند، تأخیر و ...
    هر گره با داشتن توپولوژی و هزینه لینک‌ها و اجرای الگوریتم دایکسترا جدول جلورانی را محاسبه می‌کند.
  امنیت: تمام پیام‌های پروتکل OSPF (برای جلوگیری از حملات) تصدیق اصالت می‌شوند.

## Slide 50: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل OSPF
  ساختار سلسله‌مراتبی در OSPF:
  OSPF یک ساختار دو سطحی دارد: ناحیه محلی (local area) و ناحیه ستون فقرات (backbone)
    اعلان وضعیت لینک‌ها فقط در داخل یک ناحیه محلی یا ناحیه ستون فقرات به استفاده از روش سیل‌آسا پخش (ارسال) می‌شود.
    هر گره جزئیات توپولوژی و وضعیت لینک‌های ناحیه خود را دارد و فقط مسیر رسیدن به سایر مقصدها را می‌داند.
ناحیه 1
ناحیه 2
ناحیه 3
ستون فقرات
مسیریاب‌های
داخلی
مسیریاب‌های ستون فقرات (backbone router):
اجرای پروتکل OSPF در محدوده ناحیه ستون فقرات
مسیریاب سرحدی (boundary router):
اتصال با Asهای دیگر
مسیریاب‌های محلی (local routers):
پخش سیل‌آسا وضعیت لینک فقط در داخل ناحیه
انجام محاسبات مسیریابی درون ناحیه
ارسال (جلورانی) بسته‌های با مقصد خارج ناحیه به مسیریاب مرزی ناحیه
مسیریاب‌های مرز ناحیه (area border routers):
فاصله‌های (هزینه‌های) به مقصدهای داخل ناحیه خودشان را خلاصه کرده و در ناحیه ستون فقرات اعلان می‌کند.

## Slide 51: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل مسیریابی بین‌دامنه‌ای BGP
  پروتکل مسیریابی بین دامنه‌ای BGP (Border Gateway Protocol): پروتکل BGP (پروتکل دروازه مرزی)، پروتکل با استاندارد de facto برای مسیریابی بین‌دامنه‌ای شبکه اینترنت است.
    تنها پروتکل مسیریابی بین‌دامنه‌ای شبکه اینترنت
  پروتکل BGP این امکان را فراهم می‌کند که هر زیرشبکه (دامنه) حضور خود و همچنین تمام مقصدهایی که از طریق آن قابل رسیدن هستند را اعلان کند.
    هر مقصد بر اساس پیشوند شبکه مقصد معرفی می‌شوند.
  پروتکل BGP برای هر دامنه (AS) موارد زیر را فراهم می‌کند:
    پروتکل BGP فقط روی مسیریاب‌های دروازه متصل به یک AS دیگر اجرا می‌شود. به مسیریاب‌هایی که پروتکل BGP را اجرا می‌کنند، سخنگو BGP (BGP speaker) می‌گویند.
    تعیین مسیر مناسب بر اساس اطلاعات مسیریابی دریافتی دسترسی پذیری (reachability) و خط‌مشی (policy) انجام می‌شود.
    eBGP: هر سخنگو BGP با همتای خود در AS دیگر که با یک لینک مستقیم متصل هستند یک اتصال eBGP (external BGP) برای تبادل اطلاعات مسیریابی دارد. اعلان دسترسی‌پذیری در اتصال eBGP تابع خط‌مشی شبکه است.
    iBGP: هر سخنگو BGP با تمام همتای خود (سخنگوهای دیگر) در داخل AS یک اتصال iBGP (internal BGP) برای تبادل اطلاعات مسیریابی دارد. تمام سخنگوهای BGP در داخل یک AS پایگاه داده یکسان از اطلاعات دسترسی‌پذیری به بقیه اینترنت دارند.

## Slide 52: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل مسیریابی بین‌دامنه‌ای BGP
  اتصالات eBGP و iBGP
اتصال‌های eBGP
اتصال‌های (منطقی) iBGP
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS 2
AS 3
AS 1
1c
∂
∂
مسیریاب‌های دروازه هر دو اتصال eBGP و iBGP را دارند.

## Slide 53: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل مسیریابی بین‌دامنه‌ای BGP
  مبانی BGP
    نشست BGP: دو مسیریاب BGP همتا پیام‌های BGP را بر روی اتصالات TCP شبه دائمی با یکدیگر رد و بدل می‌کنند.
      اعلان مسیرها به پیشوندهای شبکه‌های مقصد مختلف (BGP یک پروتکل "بردار مسیر" است)
زمانی که دروازه 3a از AS3 مسیر AS3,X را به دروازه 2c از AS2 اعلان می‌کند.
  AS3 به AS2 تعهد می‌دهد که بسته‌های به مقصد X را ارسال (به سمت مقصد X جلوررانی) خواهد کرد.
2b
2d
2c
2a
AS 2
3b
3d
3c
3a
AS 3
1b
1d
1c
1a
AS 1
X
BGP advertisement:
AS3, X

## Slide 54: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل مسیریابی بین‌دامنه‌ای BGP
  مسیرهای BGP و ویژگی‌های مسیر
    اعلان مسیر توسط BGP: پیشوند + ویژگی‌ها
      پیشوند: پیشوند شبکه مقصدی که اعلان می‌شود.
      دو ویژگی مهم:
        AS-PATH: لیستی از ASهایی که برای رسیدن به مقصد باید از آن‌ها عبور کرد.
        NEXT-HOP: مشخص‌کننده مسیریاب داخل AS به AS گام بعدی
    مسیریابی برمبنای خط‌مشی (policy-based routing)
      خط‌مشی ورود: خط‌مشی ورود تعیین می‌کند که یک دروازه با دریافت یک اعلان مسیر، آن مسیر را قبول یا رد کند (به عنوان مثال خط‌مشی "هرگز از طریق AS Y مسیریابی نکن")
      خط‌مشی اعلان: خط‌مشی اعلان تعیین می‌کند که یک مسیر باید به ASهای همسایه دیگر اعلان شود یا خیر.

## Slide 55: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل مسیریابی بین‌دامنه‌ای BGP
  اعلان مسیر BGP
2b
2d
2c
2a
AS 2
3b
3d
3c
3a
AS 3
1b
1d
1c
1a
AS 1
X
بر مبنای خط‌مشی AS2، مسیریاب 2c از AS2 مسیر AS3, X را می‌پذیرد و آن را (از طریق iBGP) به همه مسیریاب‌های دروازه AS2 ارسال (پخش) می‌کند.
AS2,AS3,X
مسیریاب 2c از AS2 یک اعلان مسیر AS3, X (از طریق eBGP) از مسیریاب 3a از AS3 دریافت می‌کند.
بر مبنای خط‌مشی AS2، مسیریاب 2a از AS2 (از طریق eBGP) مسیر AS2, AS3, X را به مسیریاب 1c از AS1 اعلان می‌کند.
AS3, X

## Slide 56: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل مسیریابی بین‌دامنه‌ای BGP
  اعلان مسیر BGP
AS2,AS3,X
مسیریاب 1c از AS1 مسیر AS2, AS3, X را از 2a می‌فهمد.
مسیریاب دروازه ممکن است چندین مسیر به یک مقصد را دریافت دریابد:
AS3,X
مسیریاب 1c از AS1 مسیر AS3, X را از 3a می‌فهمد.
بر مبنای خط‌مشی، مسیریاب دروازه 1c از AS1 مسیر AS3, X را انتخاب می‌کند و این مسیر را از طریق iBGP داخل AS1 اعلان می‌کند.
AS3, X
2b
2d
2c
2a
AS 2
3b
3d
3c
3a
AS 3
1b
1d
1c
1a
AS 1
X
AS3,X
AS3,X
AS3,X

## Slide 57: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل مسیریابی بین‌دامنه‌ای BGP
  پیام‌های پروتکل BGP
    پیام‌های پروتکل BGP از طریق اتصال‌های TCP بین همتاها رد و بدل می‌شود.
    پیام‌های پروتکل BGP:
      OPEN: باز کردن اتصال TCP بین دو همتا BGP و تصدیق هویت فرستنده‌های BGP
      UPDATE: اعلان مسیر جدید (یا حذف مسیر قدیمی)
      KEEPALIVE: زنده نگه‌داشتن اتصال در صورت عدم ارسال پیام به روز رسانی و همچنین تایید درخواست باز کردن اتصال
      NOTIFICATION: گزارش کردن خطاهای پیام BGP و همچنین استفاده برای بستن اتصال

## Slide 58: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل مسیریابی بین‌دامنه‌ای BGP
  اعلان مسیر BGP
2b
2d
2c
2a
AS 2
3b
3d
3c
3a
AS 3
1b
1d
1c
1a
AS 1
X
AS2,AS3,X
AS3,X
AS3, X
یادآوری: مسیریاب‌های 1a، 1b و 1d از طریق iBGP از 1c : "مسیر X از طریق مسیریاب 1c“
در مسیریاب 1d: مسیریابی داخل دامنه OSPF: برای رسیدن به مسیریاب 1c استفاده از واسط شبکه 1
1
2
1
2
dest
interface
…
…
…
…
local link interfaces
at 1a, 1d
در مسیریاب 1d: برای رسیدن به مقصد X استفاده از واسط شبکه 1
1c
1
X
1
AS3,X
AS3,X
AS3,X

## Slide 59: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل مسیریابی بین‌دامنه‌ای BGP
  اعلان مسیر BGP
2b
2d
2c
2a
AS 2
3b
3d
3c
3a
AS 3
1b
1d
1c
1a
AS 1
X
1
2
dest
interface
…
…
…
…
1c
2
X
2
یادآوری: مسیریاب‌های 1a، 1b و 1d از طریق iBGP از 1c : "مسیر X از طریق مسیریاب 1c“
در مسیریاب 1d: مسیریابی داخل دامنه OSPF: برای رسیدن به مسیریاب 1c استفاده از واسط شبکه 1
در مسیریاب 1d: برای رسیدن به مقصد X استفاده از واسط شبکه 1
در مسیریاب 1a: مسیریابی داخل دامنه OSPF: برای رسیدن به مسیریاب 1c استفاده از واسط شبکه 2
در مسیریاب 1a: برای رسیدن به مقصد X استفاده از واسط شبکه 2

## Slide 60: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل مسیریابی بین‌دامنه‌ای BGP
  تفاوت‌های پروتکل‌های مسیریابی بین‌دامنه‌ای و داخل دامنه
    خطمشی (policy):
      پروتکل مسیریابی بین‌دامنه‌ای: مدیر شبکه می‌خواهد چگونگی مسیریابی ترافیک و عبور مسیرها از شبکه خودش را کنترل کند.
      پروتکل مسیریابی داخل‌دامنه‌ای: خط‌مشی‌ها کمتر مورد توجه مدیر شبکه است.
    مقیاس (scale):
      مسیریابی سلسه‌مراتبی اندازه جدول جلورانی و همچنین ترافیک پیام‌های به روز رسانی را کاهش می‌دهد (محدود می‌کند).
    کارآیی (performance):
      پروتکل مسیریابی داخل‌دامنه‌ای: می‌تواند بر روی کارآیی تمرکز دارد.
      پروتکل مسیریابی بین‌دامنه‌ای: خط‌مشی بر کارآیی غلیه دارد.

## Slide 61: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل مسیریابی بین‌دامنه‌ای BGP
  مسیریابی سیب‌زمینی داغ (Hot potato routing)
2b
2d
2c
2a
AS 2
3b
3d
3c
3a
AS 3
1b
1d
1c
1a
AS 1
X
مسیریاب 2d (از طریق iBGP) در می‌یابد که به مقصد X از طریق 2a و 2c می‌تواند مسیر داشته باشد.
مسیریابی سیب‌زمینی داغ: انتخاب دروازه محلی داخل دامنه با کم‌ترین هزینه (یعنی انتخاب دروازه 2a توسط مسیریاب 2d حتی با وجود اینکه Asهای بیشتری نسبت به دروازه 2c به مقصد X دارد).
AS3,X
AS1,AS3,X
OSPF link weights
201
112
263

## Slide 62: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
ISP فقط می‌خواهد ترافیک وارد شده به یا خارج شده از شبکه‌های مشتریان خودش را مسیریابی کند. (نمی‌خواهد ترافیک بین ISPهای دیگر را ترانزیت کند - یک خط‌مشی متعارف در "دنیای واقعی")
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل مسیریابی بین‌دامنه‌ای BGP
  دستیابی به خط‌مشی از طریق اعلان‌ها
B
legend:
customer
network:
provider
network
A مسیر Aw را به B و C اعلان می‌کند.
B مسیر Baw را به C اعلان نمی‌کند.
  بدلیل اینکه هیچ‌کدام از شبکه‌های C، A و w مشتریان B نیستند. B هیچ درآمدی از مسیریابی CBAw بدست نمی‌آورد.
  C مسیر CBAw را نمی‌فهمد.
C برای رسیدن به w مسیر Caw (بدون استفاده از B) را خواهد فهمید.
w
A
y
C
x
A,w
A,w

## Slide 63: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
ISP فقط می‌خواهد ترافیک وارد شده به یا خارج شده از شبکه‌های مشتریان خودش را مسیریابی کند. (نمی‌خواهد ترافیک بین ISPهای دیگر را ترانزیت کند - یک خط‌مشی متعارف در "دنیای واقعی")
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل مسیریابی بین‌دامنه‌ای BGP
  دستیابی به خط‌مشی از طریق اعلان‌ها
A، B و C تأمین‌کننده‌های شبکه هستند.
x، y و y مشتریان (تأمین‌کننده‌های شبکه) هستند.
x یک مشتری با دو تأمین‌کننده (dual-homed) است: به دو شبکه تعلق وصل شده است.
خط‌مشی که باید انجام ‌شود (policy to enforce): x نمی‌خواهد مسیری از B به C از طریق x وجود داشته باشد.
  ... بنابراین x مسیر به C را به B اعلان نخواهد کرد.
B
w
A
y
C
x
legend:
customer
network:
provider
network

## Slide 64: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مسیریابی شبکه اینترنت: پروتکل مسیریابی بین‌دامنه‌ای BGP
  انتخاب مسیر توسط BGP
    مسیریابی که بیش از یک مسیر به یک مقصد را می‌فهمد، انتخاب مسیر بر اساس:
      ویژگی مقدار ترجیح محلی: تصمیم‌گیری مدیریتی
      کوتاه‌ترین مسیر AS-PATH
      نزدیک‌ترین مسیریاب NEXT-HOP: مسیریابی سیب‌زمینی داغ
      معیارهای دیگر

## Slide 65: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
ICMP: پروتکل مدیریت لایه شبکه
هر لایه ممکن است در انجام وظایف خود با استثناهایی (خطاهایی) روبرو شود.
خطاها پیش آمده در هر لایه توسطمدیریت لایه رسیدگی و رفع می‌شوند.
اگر منشاء خطا خارج از کنترل یک لایه باشد و توسط مدیریت لایه قابل رسیدگی و رفع نباشد، خطای پیش آمده توسط مدیریت سیستم یا مدیریت شبکه رسیدگی و رفع می‌شود.
پروتکل ICMP پروتکل مدیریتی لایه شبکه است:
  ارسال گزارش خطاهای عملکرد لایه اینترنت:
    اگر بسته دریافتی توسط یک گره (مسیریاب یا میزبان) قابل ارسال به گره بعدی یا تحویل به مقصد بسته نباشد. پیام گزارش خطای غیرقابل رسیدن به مقصد، میزبان، پروتکل و پورت توسط پروتکل ICMP به گره مبدأ ارسال می‌شود.
  ارسال پیام‌های کنترلی (سیگنالینگ)
    استفاده از پیام‌های echo request و echo response برای اشکال‌یابی
    بررسی اتصال تا یک گره مقصد (ping)
    شناسایی گره‌های مسیر از مبدأ تا مقصد (trace route)
    ...
پروتکل ICMP (Internet Control Message Protocol) پروتکل مدیریتی لایه شبکه است.

## Slide 66: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
ICMP: پروتکل مدیریت لایه شبکه
پیام‌های ICMP توسط بسته‌های IP ارسال می‌شوند (protocol ID = 1)
سرآیند و 8 بایت اول بسته ایجاد کننده خطا در پیام گزارش خطا ICMP ارسال می‌شود.
0 8 16 31
type code checksum
unused
IP header and 64 bits of original packet
Type Code description
0 0 echo reply (ping)
3 0 dest. network unreachable
3 1 dest host unreachable
3 2 dest protocol unreachable
3 3 dest port unreachable
3 6 dest network unknown
3 7 dest host unknown
4 0 source quench (congestion
control - not used)
8 0 echo request (ping)
9 0 route advertisement
10 0 router discovery
11 0 TTL expired (Time-exceeded)
12 0 bad IP header

## Slide 67: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
ICMP: پروتکل مدیریت لایه شبکه
ابزار مدیریتی ping برای بررسی اتصال و تأخیر رفت و برگشت
ارسال پیام درخواست ICMP echo request توسط گره مبدأ
ارسال پیام پاسخ ICMP echo reply توس گره مقصد
اندازه‌گیری زمان رفت و برگشت (ping time)
echo request
echo reply
ICMP(echo request)
ICMP(echo reply)
ping time ( RTT)
time

## Slide 68: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
ICMP: پروتکل مدیریت لایه شبکه
ابزار مدیریتی trace route:
شناسایی گره‌های مسیر و محاسبه تأخیر هر گره
گره مبدأ تعدادی سگمنت UDP به مقصد ارسال می‌کند.
  اولین سری بسته‌ها با TTL = 1 ارسال می‌شود (بسته‌ها در اولین مسیریاب حذف شده و مبدأ پیام گزارش خطای ICMP TTL expired را دریافت کرده و مسیریاب اول شناسایی و تأخیر به آن محاسبه می‌شود).
  دومین سری بسته‌ها با TTL = 2 ارسال می‌شوند (شناسایی گره دوم مسیر).
  ... (ادامه برای شناسایی بقیه گره‌های مسیر)
  نهایتاً آخرین سری از بسته‌ها به مقصد می‌رسد و مقصد پیام گزارش خطای ICMP port unreachable را به مبدأ می‌دهد و تمام گره‌های روی مسیر شناسایی می‌شوند.
3 probes
3 probes

## Slide 69: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مدیریت شبکه‌های کامپیوتری – کلیات و مفاهیم پایه
سیستم تحت مدیریت
سیستم مدیریت‌کننده
سیستم مدیریتی:
  سیستم مدیریت مجموعه‌ای از خط مشی‌ها، فرایندها و رویه‌هایی است که یک سازمان جهت حصول اطمینان از وظایف مورد نیاز برای دستیابی به اهداف خود می‌تواند بکار گیرد.
پایش (مستمر):
گزارش دوره‌ای از میزان مصرف منابع و کیفیت سرویس ارائه شده
گزارش اشکالات
دریافت میزان رضایت‌مندی ذی‌نفعان
دریافت نیازمندی‌های جدید
و ...
کنترل (مستمر):
اصلاح و تغییر سرویس‌های موجود
  تغییر پیکربندی سرویس‌ها و تجهیزات
تعریف سرویس‌های جدید
راه‌اندازی و نصب سرویس‌ها و تجهیزات جدید
...

## Slide 70: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مدیریت شبکه‌های کامپیوتری – کلیات و مفاهیم پایه
از نگاه کاربران:
  هدف از مدیریت شبکه ایجاد اطمینان از دریافت سرویس‌ با کیفیت مورد انتظار کاربران است.
از نگاه مدیریت کسب و کار:
  مدیریت شبکه شامل برنامه‌ریزی راهبردی و فنی مهندسی، بهره‌برداری و نگهداری شبکه و سرویس‌های آن برای نیاز‌های حال و آینده با حداقل هزینه کلی است.
مدیریت شبکه

## Slide 71: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مدیریت شبکه‌های کامپیوتری – کلیات و مفاهیم پایه
سطوح و حوزه‌های مدیریتی شبکه
مدیریت کسب‌وکار
(BML) - BSS
تجهیزات تحت مدیریت
(NEL) - NE
مدیریت سرویس
(SML) - OSS
مدیریت شبکه
(NML) - NMS
مدیریت تجهیزات
(EML) - EMS
Fault Management
F
Configuration Management
C
Accounting Management
A
Performance Management
P
Security Management
S

## Slide 72: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مدیریت شبکه‌های کامپیوتری – کلیات و مفاهیم پایه
عملیات (Operation):
  بخش عملیات عهده‌دار انجام عملیات روزانه برای ارائه سرویس است. این بخش به صورت دائمی وضعیت شبکه را پایش نموده و اطلاعات مدیریتی را در اختیار بخش‌های دیگر قرار می‌دهد.
اداره‌کردن (Administration):
  بخش اداره‌کردن شبکه عهده‌دار تعریف و اداره نمودن اهداف کلان، خط‌مشی‌ها و رویه‌های مدیریتی است.
تعمیر و نگهداری (Maintenance):
  بخش تعمیر و نگهداری عهده‌دار وظایف عیب‌یابی، تعمیر و همچنین نصب تجهیزات و تأسیسات است.
تأمین (Provisioning):
  بخش تأمین بر اساس خط‌مشی‌های مدیریتی، نیاز کاربران، اطلاعات مدیریتی پایش سرویس‌ها و شبکه و همچنین بررسی فناوری‌های جدید عهده‌دار اصلاح، تعریف و توسعه سرویس‌های موجود و یا جدید و همچنین تجهیزات شبکه است.
وظایف مدیریت شبکه را می‌توان به چهار بخش‌ OAM&P تقسیم می‌شود.
OAM&P : Operation, Administration, Maintenance, and Provisioning

## Slide 73: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
اطلاعات پیکربندی و
رفع اشکالات
گزارش اشکالات
اطلاعات ترافیکی و کارآیی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مدیریت شبکه‌های کامپیوتری – کلیات و مفاهیم پایه
وظایف مدیریت شبکه را می‌توان به چهار بخش‌ OAM&P تقسیم می‌شود.
OAM&P : Operation, Administration, Maintenance, and Provisioning
بخش طرح و مهندسی
    برنامه‌ریزی، طراحی و مهندسی
بخش راهبری
عملیات شبکه
کاربران
شبکه
فناوری‌های جدید
تصمیمات مدیریتی
نصب و راه‌اندازی سرویس و تجهیزات
بخش نگهداری و پشتیبانی
‌نگهداری سرویس‌ها و تجهیزات
نصب و راه‌اندازی سرویس‌ها و تجهیزات

## Slide 74: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مدیریت شبکه‌های کامپیوتری – کلیات و مفاهیم پایه
اجزاء مدیریت شبکه
دستگاه تحت‌مدیریت
دستگاه تحت‌مدیریت
دستگاه تحت‌مدیریت
دستگاه تحت‌مدیریت
دستگاه تحت‌مدیریت
عامل
اطلاعات
عامل
اطلاعات
عامل
اطلاعات
عامل
اطلاعات
عامل
اطلاعات
کنترل‌کننده /
سیستم مدیریتی
اطلاعات
سیستم مدیریتی:
برنامه‌ کاربردی مدیریتی، عموماً با واسط‌های کاربری گرافیکی برای مشاهده و تحلیل اطلاعات مدیریتی و اعمال کنترل‌های لازم توسط مدیران شبکه
دستگاه تحت‌مدیریت:
تجهیزاتی با قابلیت مدیریت،
با سخت‌افزار قابل پیکربندی و
با اجزاء نرم‌افزاری
اطلاعات:
اطلاعات وضعیت پیکربندی،
اطلاعات عملیاتی و
اطلاعات آماری میزان استفاده از منابع دستگاه
پروتکل مدیریت شبکه:
استفاده شده توسط سیستم مدیریتی برای پرس و جو و پیکربندی دستگاه‌های تحت مدیریت و همچنین استفاده شده توسط دستگاه‌های تحت مدیریت برای اطلاع‌رسانی اطلاعات رخدادها به سیستم مدیریتی

## Slide 75: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مدیریت شبکه‌های کامپیوتری – کلیات و مفاهیم پایه
رویکردهای اپراتورهای شبکه برای مدیریت شبکه
دستگاه تحت‌مدیریت
دستگاه تحت‌مدیریت
دستگاه تحت‌مدیریت
دستگاه تحت‌مدیریت
دستگاه تحت‌مدیریت
عامل
اطلاعات
عامل
اطلاعات
عامل
اطلاعات
عامل
اطلاعات
عامل
اطلاعات
کنترل‌کننده /
سیستم مدیریتی
اطلاعات
واسط خط دستور (CLI – Command Line Interface)
  صدور (نوشتن) دستورات مدیریتی با ارتباط مستقیم به دستگاه‌های به صورت مجزا (به عنوان مثال از طریق ssh)
پروتکل SNMP و پایگاه داده مدیریتی MIB
  پرس و جو یا مقداردهی اطلاعات مدیریتی دستگاه‌ها (MIB) با استفاده از پروتکل مدیریت شبکه ساده (SNMP)
پروتکل NETCONF وYANG
  بسیار انتزاعی، در سطح شبکه و کل‌نگر
  تأکید بر مدیریت پیکربندی چند دستگاه
  استفاده از زبان مدل‌سازی YANG
  استفاده از پروتکل NETCONF برای مبادله اقدامات و اطلاعات مدیریتی با دستگاه‌های سازگار با YANG از راه دور

## Slide 76: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مدیریت شبکه‌های کامپیوتری – کلیات و مفاهیم پایه
پروتکل SNMP:
دستگاه تحت‌مدیریت
عامل
data
کنترل‌کننده /
سیستم مدیریتی
اطلاعات
درخواست
پاسخ
دو روش برای انتقال اطلاعات مدیریتی و دستورات:
حالت درخواست/پاسخ
دستگاه تحت‌مدیریت
عامل
اطلاعات
کنترل‌کننده /
سیستم مدیریتی
اطلاعات
حالت اطلاع‌رسانی (trap)
پیام اطلاع‌رسانی (trap)

## Slide 77: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مدیریت شبکه‌های کامپیوتری – کلیات و مفاهیم پایه
پروتکل SNMP: انواع پیام‌ها
کارکرد | نوع پیام
از مدیر به عامل: درخواست دریافت اطلاعات مدیریتی (یک نمونه، داده بعدی در لیست، یک حجم از داده‌ها) | GetRequest GetNextRequest GetBulkRequest
از مدیر به عامل: مقداردهی یک مقدار در MIB | SetRequest
از عامل به مدیر: پاسخ به درخواست | Response
از عامل به مدیر: اطلاع‌رسانی یک رخداد استثناء به مدیر | Trap

## Slide 78: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مدیریت شبکه‌های کامپیوتری – کلیات و مفاهیم پایه
پروتکل SNMP: فرمت پیام‌ها
….
PDU
type
(0-3)
Request
ID
Error
Status
(0-5)
Error
Index
Name
Value
Name
Value
Get/set header
Variables to get/set
SNMP PDU
پیام‌های نوع 0 تا 3
….
PDU
type
4
Enterprise
Agent
Addr
Trap
Type
(0-7)
Specific
code
Time
stamp
Name
Value
Trap header
Trap info
پیام نوع 4

## Slide 79: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مدیریت شبکه‌های کامپیوتری – کلیات و مفاهیم پایه
پروتکل SNMP: پایگاه اطلاعات مدیریتی (MIB)
اطلاعات وضعیت عملیاتی و پیکیربندی (مدل اطلاعاتی) دستگاه
تعریف شده ساختار اطلاعات مدیریتی (Structure of Management Information) (RFC 1155):
  تعریف ماژولMIB دستگاه
    400 ماژول MIB در RFCها تعریف شده است که اکثر آن‌ها MIBها اختصاصی تولیدکننده‌ها دستگاه‌ها هستند.
  تعریف ساختار درختی و گروه‌بندی اشیاء مدیریتی
  تعریف ساختار اشیاء (Objects) مدیریتی:
    نام (Name): نام شیء مدیریتی
    نوع (Syntax): نوع شیء مدیریتی به عنوان مثال عدد صحیح و ...
    تعریف (Definition): توصیف شیء مدیریتی
    دسترسی (Access): دسترسی به شیء مدیریتی به عنوان مثال فقط خواندنی یا خواندنی-نوشتنی
    وضعیت (Status): وضعیت شیء مدیریتی به عنوان مثال اجباری بودن یا اختیاری بودن
  اشیاء مدیریتی در SNMP:
    عددی (اسکالر)
    تجمیع‌شده و جدولی

## Slide 80: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مدیریت شبکه‌های کامپیوتری – کلیات و مفاهیم پایه
پروتکل SNMP: پایگاه اطلاعات مدیریتی (MIB)

## Slide 81: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مدیریت شبکه‌های کامپیوتری – کلیات و مفاهیم پایه
پروتکل SNMP: پایگاه اطلاعات مدیریتی (MIB)

## Slide 82: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مدیریت شبکه‌های کامپیوتری – کلیات و مفاهیم پایه
پروتکل SNMP: پایگاه اطلاعات مدیریتی (MIB)
Object ID Name Type Comments
1.3.6.1.2.1.7.1 udpInDatagrams 32-bit counter total # datagrams delivered
1.3.6.1.2.1.7.2 udpNoPorts 32-bit counter # undeliverable datagrams (no application at port)
1.3.6.1.2.1.7.3 udpInErrors 32-bit counter # undeliverable datagrams (all other reasons)
1.3.6.1.2.1.7.4 udpOutDatagrams 32-bit counter total # datagrams sent
1.3.6.1.2.1.7.5 udpTable SEQUENCE one entry for each port currently in use
مثالی از شیء‌های مدیریتی (متغیرهای) گروه پروتکل UDP

## Slide 83: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مدیریت شبکه‌های کامپیوتری – کلیات و مفاهیم پایه
پروتکل NETCONF:
هدف: مدیریت و پیکربندی فعال دستگاه‌ها در سطح شبکه
انجام عملیات بین سیستم‌های مدیریتی و دستگاه‌های تحت مدیریت شبکه
  اقدامات: بازیابی، تنظیم، تغییر و فعال‌سازی پیکربندی‌های
  انجام اقدامات بر روی دستگاه‌های متعدد به صورت همزمان (atomic-commit)
  پرس و جو اطلاعات عملیاتی و آمارها
  دریافت اعلان‌ها (اطلاع‌رسانی‌ها) از دستگاه‌ها
پارادایم فراخوانی رویه‌ها از راه‌دور (remote procedure call - RPC)
  بیان پیام‌های پروتکل NETCONF با استفاده از زبان XML
  مبادله داده‌ها بر روی پروتکل انتقال مطمئن و امن (به عنوان مثال TLS)

## Slide 84: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مدیریت شبکه‌های کامپیوتری – کلیات و مفاهیم پایه
پروتکل NETCONF: شروع، مبادله داده و بستن جلسه
شروع جلسه،
مبادله قابلیت‌ها:<hello>
خاتمه جلسه: <close-session>
<rpc>
<rpc-reply>
<rpc>
<rpc-reply>
<rpc>
<rpc-reply>
<notification>
…
…
…
…
…
…
…
…
…
کنترل‌کننده یا
سیستم مدیریتی
اطلاعات
عامل
اطلاعات

## Slide 85: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مدیریت شبکه‌های کامپیوتری – کلیات و مفاهیم پایه
پروتکل NETCONF: برخی عملیات NETCONF
Operation Description | NETCONF
بازیابی کل یا بخشی از یک پیکربندی مشخص‌شده. یک دستگاه ممکن است چندین پیکربندی داشته باشد. | <get-config>
بازیابی کل یا بخشی از اطلاعات وضعیت پیکربندی و وضعیت عملیاتی. | <get>
تغییر پیکربندی مشخص شده (احتمالاً در حال اجرا) در دستگاه تحت مدیریت. پاسخ <rpc-reply> دستگاه تحت مدیریت حاوی <ok> یا <rpcerror> با بازگشت به عقب است. | <edit-config>
عدم اجازه تغییر (قفل کردن) و اجازه تغییر (بازکردن قفل) اطلاعات پیکربندی در دستگاه تحت مدیریت (برای عدم اجازه تغییر اطلاعات توسط دستورات NETCONF، SNMP یا CLI از طریق منابع دیگر). | <lock>, <unlock>
فعال‌سازی اشتراک دریافت اعلان رویداد از دستگاه تحت مدیریت. | <create-subscription>, <notification>

## Slide 86: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مدیریت شبکه‌های کامپیوتری – کلیات و مفاهیم پایه
پروتکل NETCONF: یک نمونه پیام NETCONF RPC
change MTU of Ethernet 0/0 interface to 1500
01 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
02 <rpc message-id="101"
03 xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
04 <edit-config>
05 <target>
06 <running/>
07 </target>
08 <config>
09 <top xmlns="http://example.com/schema/1.2/config">
10 <interface>
11 <name>Ethernet0/0</name>
12 <mtu>1500</mtu>
13 </interface>
14 </top>
15 </config>
16 </edit-config>
17 </rpc>
note message id
change the running configuration
change a configuration

## Slide 87: لایه‌ شبکه – صفحه کنترل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری - مسعود صبائی - نیمسال دوم 1404-1403
مدیریت شبکه‌های کامپیوتری – کلیات و مفاهیم پایه
پروتکل NETCONF: زبان مدل‌سازی YANG
زبان مدل‌سازی اطلاعات که در پروتکل NETCONF برای مشخص کردن ساختار، نوع و معنا اطلاعات مدیریت شبکه استفاده شده است.
  انواع داده‌ها از پیش تعریف شده داخلی، مانند SMI
مستندات XML توصیف‌کننده قابلیت‌های دستگاه می‌تواند از توصیف با زبان YANG تولید شود.
می‌تواند محدودیت‌هایی که باید توسط یک پیکربندی معتبر NETCONF در اطلاعات رعایت شود را بیان کند.
  ایجاد اطمینان از اینکه پیکربندی NETCONF محدودیت‌های درستی و سازگاری اطلاعات را برآورده می‌کند.
عامل
اطلاعات
کنترل‌کننده یا
سیستم مدیریتی
اطلاعات
پیام NETCONF RPC
<edit-config>
YANG-generated XML
</edit-config>
تولید شده
توسط YANG